## Slide 1
基于Haar小波的图像质量感知相似度评价
指导老师：李炎然老师 答辩人：黄益俊

## Slide 3
多线圈并行成像—parallel Imaging
多个独立线圈，分别接收线圈数据(频域数据)
线圈对较近的人体部分更敏感(线圈灵敏度)
有利于后续的算法重建
算法重建
目标图像
表示第张线圈图像

## Slide 4
频域空间(k-空间)下采样和伪影图像
pMRI重建问题的核心：
通过部分数据重建得到完整图像
去除伪影和噪声，保留细节
提高图像信噪比
全采样K-空间数据
下采样K-空间数据
无混叠伪影线圈图像
混叠伪影线圈图像
FFT：傅里叶变换
IFFT：傅里叶逆变换
重建
设备实际采集得到的线圈数据

## Slide 5
现有方法及其存在的问题
02

## Slide 6
现有的pMRI重建算法——SENSE算法
采样模式(已知)
线圈灵敏度 (已知)
待求解图像
第个线圈K-空间数据 (已知)
第个线圈接收的K-空间数据可以表示为(假设一共有个线圈)
:表示待求解的目标图像；表示第个线圈接收的K-空间数据
:表示第个线圈的灵敏度矩阵
:表示傅里叶变换；表示采样矩阵(0-1矩阵)；表示噪声

## Slide 7
现有的pMRI重建算法——SENSE算法
将所有线圈的数据(假设一共有个线圈)，写成矩阵形式：
, , , ,
:表示待求解的目标图像；表示下采样K-空间数据
:表示所有线圈的灵敏度矩阵(需要估计得到，存在误差)
:表示傅里叶变换；表示采样矩阵(0-1矩阵)；表示噪声
模型(1)是一个病态问题，通常需要正则化技术改善问题的解，求解(1)的优化模型可以为：
其中表示正则化参数，正则化函数，可以为TV正则化，小波正则化等。

## Slide 8
现有的pMRI重建算法——GRAPPA算法
GRAPPA算法：
不需要线圈灵敏度信息
需要提前估计插值核
在K-空间通过插值估计缺失的数据
通过已知点估计未知点，插值核大小为
GRAPPA算法示意图

## Slide 9
现有的pMRI重建算法——存在的问题
参考图像
伪影图像
SENSE重建图像
GRAPPA重建图像
存在的问题：
SENSE重建：不合适的正则化方法(TV)会导致阶梯状伪影，且会受到灵敏度信息影响
GRAPPA重建：重建结果容易出现噪声，信噪比低

## Slide 10
解决的思路
03

## Slide 11
解决的思路——SENSE结合GRAPPA
需要解决的问题
SENSE算法，重建质量受线圈灵敏度信息影响
GRAPPA算法，重建后噪声较多
解决思路
结合SENSE和GRAPPA两者的优点
使用SENSE算法在图像域去除伪影
使用GRAPPA校正核对K-空间数据进行校正
校正观测模型
该模型可以衡量校正后的数据与原始数据的逼近程度， 表示校正核

## Slide 12
解决的思路——正则化技术
需要解决的问题
一阶正则化技术易导致阶梯状伪影
二阶正则化技术对噪声敏感
提取的图像特征不足，导致细节模糊
解决思路
使用紧框架分解进行多分辨率分析，同时提取一阶和高阶特征信息
两层分解：
  第一层：二维紧框架(DHF)提取出低通近似信息+一阶高通特征信息
  第二层：DCT对第一层的低通近似信息提取高阶特征
对分解得到的高通系数进行约束
图像

## Slide 13
当前进展
04

## Slide 14
当前进展
完成校正观测模型和正则化模型的设计
验证了所研究模型可以抑制伪影和消除阶梯状伪影
不同算法重建结果(25%采样率)

## Slide 15
未来的改进方向
工作难点
优化模型的设计
模型求解算法(模型涉及非凸问题求解)
当前的不足
均匀采样模式下重建结果不佳，存在少量伪影无法去除
插值核和灵敏度信息的估计存在误差
目前的改进方案
考虑基于图像Patch的正则化方法，设计联合稀疏模型
考虑更新插值核

## Slide 16
谢谢观看！
指导老师：李炎然老师 答辩人：黄益俊